## Slide 1: Autonome Roboter (SS2015) Prof. Dr. Oliver Bittel
Präsentation
Daniel Eckstein (290668)
Philipp Lohrer ()
21.07.2015

## Slide 2: Inhalt
Text

## Slide 3: Zustandsautomat
Obstacle
No Obstacle
Room
Reached
Inspect
Corners
Rotate to Exit
Finished
not all rooms visited
and all corners inspected
aiming to exit
all rooms visited
and all corners inspected
obstacle in front
not obstacle in front
and obsacle passed
next room
reached
next room
reached
polyline
updated
initial state
exit

## Slide 4: Carrot-Donkey-Verfahren (1)
Carrot in jedem Zustand Aktiv
Robot verfolgt Carrot durch Regelung
Situationsabhängige Spezialfunktionen
v = konst.
v => PID
d
ω => PD

## Slide 5: Carrot-Donkey-Verfahren (2)
a
b
d
Wenn Robot näher am Ziel als Carrot (a < b)
  Schiebe Carrot auf Polyline vor den Robot
Wenn Robot einem Hindernis ausweicht
  Bewege Carrot mit Abstand d mit
Carrot dient als Zielrichtung für Hindernisvermeidung
Wenn sich Robot zu weit entfernt
  Warte ab (Stoppe Carrot)
v = 0
d_max

## Slide 6: A*-Algorithmus (1)
def dijkstra_algorithm(start_point, end_point, adjacency=8)
open_list.push(start_point)
while open_list.not_empty(): v_priority, v_point, d_v, p_v = open_list.pop() closed_list[v_point_index] = p_v if v_point == end_point: polyline = create_polyline(v_point, closed_list) for neighbour in get_neighbours(v_point, adjacency): w_point_index = self.match_in_grid(w_point) if closed_list[w_point_index] is None: d_w = d_v + c_v_w h_w_z = calc_heuristic(w_point) p_w = v_point # Scale priority according to occupancy ([0..1]) at grid[point]
-> priority * [1.0 .. 2.0] priority_w = (d_w + h_w_z) * (w_point_occupancy + 1)
if w_point not in open_list: open_list.push(w_point, priority_w, d_w, p_w) else: if d_w < open_list.get_old_dist(w_point): open_list.update_entry(w_point, priority_w, d_w, p_w)
Closed List wird als Map adressiert
Prioritätsliste
Nachbarschaft (4 oder 8)
Erzeugung der Polyline durch Pfadrückverfolgung in der Map

## Slide 7: A*-Algorithmus (2)
Kürzeste Wege zwischen den Räumen berechnen
Open List als heapq:
Closed List als 2-D Array:
Heuristik
Kosten
Belegtheitswert k durch Brushfire
Priorität
1 | Priorität | Punkt w [x, y] | Distanz zum Start dw | Vorgänger p
2 | … | … | … | …
Kleinste Priorität
v
z (Ziel)
s (Start)
w (Nachbar)
Hindernis
k = 1
k = 0,8
k = 0,8
k = 0,8
dw
hw
c
Index | 0 | 1 | 2 | …
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
… |  |  |  | 
Es wird jeweils der Vorgänger p gespeichert
Schneller Zugriff durch Indexing

## Slide 8: Path Scheduler
Ermittelt den kürzesten Weg durch alle Räume
Wege von Raum zu Raum mit A*
Bei n Räumen gilt:
  Mögliche Kombinationen durch Permutation = (n-1)!
    (6-1)! = 120
  Anzahl A* Iterationen:
    n ∙ (n-1) / 2 = 15
Raum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | - | A* | A* | A* | A* | A*
2 | inv | - | A* | A* | A* | A*
3 | inv | inv | - | A* | A* | A*
4 | inv | inv | inv | - | A* | A*
5 | inv | inv | inv | inv | - | A*
6 | inv | inv | inv | inv | inv | -

## Slide 9: Room Scanner
Nutzt das Belegtheitsgitter um alle Ecken zu finden
Ordnet jedem Raum die Ecken zu
Prüft, ob Robot in aktuellem Raum alle Ecken gesehen hat
130°
Bereich Eckenerkennung
Nicht gesehene Ecken
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raummitte

## Slide 10: Box Locator
Scannt beim betreten eines Raumes nach Boxen
Gruppiert Messpunkte
Geschätzte Positionen der Boxen
Wandtoleranz für Messpunkte
Messpunkte
Erkannte Box in anderem Raum:
Messung wird verworfen
Einzugsbereich für Messpunkte

## Slide 11: Brushfire
Initialisierung des Dijkstra-Verfahrens mit allen Randzellen des OccupancyGrids
Update des bestehenden OccupancyGrids mit Belegtheitswerten, skaliert von:
  1.0 (Hindernis/ Wand)
  0.0 ( <= Radius Roboter + Sicherheitsabstand)

## Slide 12: Monte Carlo Lokalisierung
Verwendetes Verfahren: Landmarken basiert

## Slide 13: MCL - Algorithmus
RobotLocation
def update_robot_position_est(self, movement): """ Update estimated robot position with given movement ""
number_dist_angles = self.robot.sense_landmarks() # Run MCL self.robot_position_est = self.mcl.mcl_landmark(movement, self.landmark_positions, sensor_data=number_dist_angles, debug=False)
MCL
def mcl_landmark(self, movement, landmark_positions, sensor_data): """ :param movement: [v, omega] :param landmark_positions: list([x1, y1], [x2, y2], ..., [x_n, y_n]) :param sensor_data: [indexes, distances, angles] :return: estimated position [x, y, theta] """ # 1. Move particles self.particle_cloud.move_particles(movement) # 2. Calculate weight of each particle and save it as list self.particle_cloud.weight_particles(landmark_positions=landmark_positions, sensor_data=sensor_data) # 3. Resampling self.particle_cloud.resample() # 4. Get estimated robot location and return it est_robot_location = self.particle_cloud.get_est_location() return est_robot_location
Landmarken Nummern,
Abstände, rel. Winkel

## Slide 14: Partikelfilter: Genauigkeit
Pro Test 10 Durchläufe, Mittelung der Ergebnisse
Test mit 100 Partikeln:
Test mit 500 Partikeln:
Test mit 2000 Partikeln:

## Slide 15: Hindernis-Vermeidung
Mittels Polarhistogram
1. Ansatz:
  Laufende Integration der Sensorwerte, Berechnung Polarhistogram anhand resultierendem Histogramgitter
  Video

## Slide 16: Hindernis-Vermeidung
  Move Histogramgrid with padding:
  def move_grid(self, dx, dy): x_shift = int(round(dx / self.cell_size)) y_shift = int(round(dy / self.cell_size)) # Calculate remaining (=residual) dx, dy x_residual = (x_shift - dx / self.cell_size) * self.cell_size y_residual = (y_shift - dy / self.cell_size) * self.cell_size # Shift array values via padding # np.pad(array_like,((before_axis1,after_axis1),(before_axis2,after_axis2)), ... # ... mode='constant')[column_start : column_stop, row_start : row_stop] if x_shift > 0: self.grid = np.pad(self.grid, ((0, 0), (0, x_shift)), mode='constant')[:, x_shift:] elif x_shift < 0: x_shift = abs(x_shift) self.grid = np.pad(self.grid, ((0, 0), (x_shift, 0)), mode='constant')[:, :-x_shift] if y_shift > 0: self.grid = np.pad(self.grid, ((y_shift, 0), (0, 0)), mode='constant')[:-y_shift, :] elif y_shift < 0: y_shift = abs(y_shift) self.grid = np.pad(self.grid, ((0, y_shift), (0, 0)), mode='constant')[y_shift:, :] return x_residual, y_residual
Berechnung Rest von dx, dy
Für nächstes move_grid()
Berechnung x_shift, y_shift
 Shift sobald >= ½ * cell_size
Zero-Padding
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | X | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 17: Hindernis-Vermeidung
Problem 1. Ansatz:
  Nicht robust genug, v.a. wegen Fehlern in der Lokalisierung. Aufwendig zu parametrieren!
2. Ansatz:
  Direkte Gewinnung des Polarhistogrammes aus den Sensordaten
  Trivial, robust da zu jedem Zeitschritt neue Messung
  Mögliche Verwendung des Histogramgitters zur Kartenerstellung  FastSlam…

## Slide 18: Hindernis-Vermeidung
Details Implementierung:
  Falls Target in freiem Bereich liegt und genügend Abstand zu den seitlichen Hindernissen eingehalten wird  Fahre direkt zum Target
  Verknüpfung Sensorwinkel zu „Winkel-Ring“
  (endlicher Zahlenkörper)
Belegt (Hindernis + Sicherheitsabstand)
Frei
Target

## Slide 19: Hindernis-Vermeidung
Details Implementierung:
  „Winkel-Ring“ (endlicher Zahlenkörper)

## Slide 23: 4. Zusammenfassung
Text

## Slide 24
Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 25: Fußzeile ändern
Die Fußzeile kann angepasst werden.
„Ansicht“ > „Kopf- und Fußzeile …“ auswählen
Reiter „Folie“
gewünschten Text ins Eingabefeld einfügen
„für alle übernehmen“ klicken
das Häkchen vor „auf Titelfolie nicht anzeigen soll gesetzt sein

## Slide 26: Folientitel
Aufzählung erster Punkt
Aufzählung zweiter Punkt
  Aufzählungspunkt mit Unterpunkten
  Aufzählungspunkt mit Unterpunkten

## Slide 27: Tabelle | Beispiel Studierendenzahlen
Fakultät | Anzahl | Prozent
Architektur und Gestaltung | 420 | 13
Bauingenieurwesen | 302 | 9
Elektrotechnik und Informationstechnik | 417 | 12
Informatik | 500 | 15
Maschinenbau | 977 | 29
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 733 | 22
Gesamt | 3349 | 100
Master-Studiengänge | 308 | 9
grundständige Studiengänge | 3041 | 91

## Slide 28: Grafik | Beispiel Studierendenzahlen

## Slide 29: Bilder
Schrift kann Weiß auf blauem Hintergrund gesetzt werden.

## Slide 30: Blaue Flächen
Blaue Flächen und Autoformen sollen ohne Linie verwendet werden.
Farbe lässt sich über „weitere Füllfarben“ > „benutzerdefiniert“ einstellen
R 0 | G 174 | B 239